Завод сварочного оборудования

«ТЭН и К»

456313 г. Миасс, Челябинская область, Объездная дорога 6/6

т/ф: (3513) 54-34-70,54-31-30,  www: tenik-miass.ru

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ

для сушки и прокалки    Флюса

ПСПФ50-400

Руководство по эксплуатации

ЭлектроПЕЧЬ

# ПСПФ50-400

##### Руководство по эксплуатации

конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между руководством по эксплуатации и поставляемым изделием не влияющие на условия эксплуатации.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электропечь ПСПФ50-400 предназначена для сушки и прокалки  флюса при заданной температуре в стационарных условиях с относительной влажностью окружающего воздуха  80%.

Климатическое исполнение УХЛ, категория помещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Условное обозначение электропечи ПСПФ50-400 .

Электропечь может использоваться в любой отрасли народного хозяйства.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики электропечи  приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Номинальное напряжение переменного однофазного тока, В | 380 |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт | 4,2 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Максимальная рабочая температура,(С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, (С | 100-400 |
| Время разогрева электропечи до номинальной температуры с полной загрузкой, мин, не более | 90 |
| Единовременная загрузка электропечи, кг | 50 |
| Размеры рабочего пространства, мм ширина длина высота | 330 330 440 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 580 500 1000 |
| Масса изделия, кг, не более | 60 |
| Установочный срок службы, лет, не менее | 3 |
| Электропечь изготавливается согласно ТУ3443-004-1483745-2004 |

ООО ЗСО «ТЭНиК»

456313, г.Миасс, Челябинской обл., Объездная дорога 6/6

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

ТАЛОН  №

на гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

электропечи ПСПФ50-400 заводской №______________

Продан(а)  магазином  _____________________________________

наименование и номер

_________________________________________________________

магазина  и  его  адрес

Дата  продажи

Штамп  магазина_________________________

личная подпись продавца

Выполнены работы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель                                                   Владелец

______________________                         _______________

фамилия, имя, отчество                                          подпись

_________________________________________________________

наименование  предприятия, выполнившего  ремонт

_________________________________________________________

и  его  адрес

М.П.

_________________________________________________________

должность  и  подпись  руководителя  предприятия,

выполнившего  ремонт

9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Работы по техническому обслуживанию производите только при отключенной от сети электропечи.

Не допускайте к техническому обслуживанию электропечи лиц, не ознакомленных с настоящим руководством по эксплуатации.

До монтажа храните электропечь в сухом помещении при температуре воздуха

(1-40)(С.

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Электропечь  ПСПФ50-400 №________ соответствует  паспортным  данным.

Дата изготовления_____________       Штамп ОТК______________________________

Продана __________________________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи__________________                             Подпись _____________________

11.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу электропечи при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

Бесплатный ремонт в гарантийный период производится при наличии паспорта на изделие и заполненного продавцом талона на гарантийный  ремонт.

Гарантия не распространяется на случаи механических повреждений, включая вмятины и царапины, неправильной установки изделия, применения изделия не по назначению.

Свои пожелания о качестве нашего изделия, улучшении технических характеристик направлять по адресу изготовителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 456313, г.Миасс, Челябинской обл., Объездная дорога 6/6,     ООО ЗСО «ТЭНиК»

#### Тел/факс: (3513)5 4-31-30,5 4-34-70.

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Электропечь  ПСПФ50-400                                           1 шт.;

- Руководство по эксплуатации                                         2 шт.;

- Упаковочная тара                                                             1 шт.

4.ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с электропечью допускается только специально обученный персонал, знающий ее конструкцию и правила обслуживания, принцип действия установленной на ней электроаппаратуры  и схему ее питания, а также правила безопасности при эксплуатации электроустановок, работающих под напряжением до 1000 В.

Перед началом работы электропечи необходимо убедиться  в ее исправности, правильном подключении к электросети и контуру заземления. Изучить инструкцию по эксплуатации прибора.

При нарушении нормальной работы электропечи следует отключить ее от сети и принять меры к устранению неисправностей.

Ремонтные работы можно вести только после снятия напряжения с установки.

Заземляющий проводник сечением не менее фазного должен быть надежно присоединен к заземляющему контакту розетки. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРОПЕЧЬЮ ПРИ НЕНАДЕЖНОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ, ПРИ РАБОТЕ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

5.УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПЕЧИ

Электропечь представляет собой нагревательное устройство с автоматическим выполнением цикла сушки и прокалки.

Электропечь имеет прямоугольную форму. Основными узлами электропечи являются корпус 1, бункер 2, крышка 3 и пульт управления 4,на лицевой стороне которого имеется панель управления. Бункер обматывается изоляционным материалом  и алюминиевой фольгой. В нем установлены  ТЭНы, между которыми загружается флюс. Бункер с флюсом нагревается одиннадцатью трубчатыми электронагревателями общей мощностью до 4.2 кВт. В нижней части бункера установлен патрубок для дренирования рабочего пространства в бункере. Пульт управления включает в себя блок управления температурой и  тумблер включения .

В нижней части бункера эл.печи имеется заслонка при открытии которой флюс из бункера высыпается по лотку в какую-либо емкость.

6.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПЕЧИ

-  закрытое  взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;

- температура окружающего воздуха от +1 до+50град.С

-верхний предел относительной влажности воздуха не более80% при 25град.С и

более низких  температурах  без конденсации влаги;

-атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа

-вид климатического исполнения  эл.печи –УХЛ4 по ГОСТ 15150-69

В процессе приемо-сдаточных испытаний возможно незначительное обгорание

покрытия лицевой панели и дверки электропечи.

П У – Пульт  управления

Р1- пускатель электромагнитный КМИ-22510

S1  - тумблер сетевой КСD3

ТП- термопара ТХА (К)

ЕК1…9- нагревательные элементы :ТЭН170 А13/1.4 Т 220 Ф4 ,R=24

7.ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧИ К РАБОТЕ

- Установить электропечь вертикально на место ее постоянной эксплуатации в помещении, не содержащем горючих материалов. Помещение, где устанавливается печь, должно хорошо проветриваться. Для свободного выхода горячих газов необходимо обеспечить расстояние от электропечи до других предметов  не менее 300 мм;

- выполнить электромонтажные работы в соответствии с правилами и нормами эксплуатации  и монтажа электрооборудования;

- проверить наличие контура заземления;

подключить электропечь к питающей сети;

перед началом эксплуатации, а также после длительного перерыва в работе, необходимо провести сушку электропечи.

Для проведения сушки необходимо:

- включить электропечь, поднять температуру до 150-200(С и выдержать ее при этой температуре в течение 1,5 часов при неплотно закрытой крышке;

- закрыть крышку, нагреть электропечь до номинальной рабочей температуры, выдержать в течение 1,5 часов.

После сушки электропечь готова к работе;

Во время сушки обеспечить вентиляцию помещения.

8.ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПЕЧИ

-   Полную загрузку печи производить при постоянном уровне флюса над          верхними нагревателями не менее 50мм. Во время эксплуатации неполная загрузка печи флюсом не допускается.

- Загрузку и разгрузку флюса в эл.печь следует производить без ударов и толчков при выключенном питании при этом не допускаются мех. повреждения электронагревателей .

- закрыть плотно крышку;

- для полного представления о работе и программировании измерителя-регулятора изучить прилагаемую инструкцию по эксплуатации прибора .

- температура электропечи при загрузке флюса должна быть не более 100(С;

- установить терморегулятором температуру прокалки данной марки флюса ,

- во время работы электропечи следует обеспечить вентиляцию помещения;

- по окончании процесса сушки флюса и отключения эл. печи, полностью разгрузить печь

# Text boxes

КОРЕШОК  ТАЛОНА  №

на гарантийный ремонт  (на  техническое обслуживание)

Изъят  «_____»______________20___г.                  Исполнитель___________________

фамилия, имя, отчество

( линия  отреза)